## Slide 1
Лекция 5
Типовые входные воздействия. Единичная ступенчатая
функция, импульсная функция. Переходная функция, весовая функция
Тема 3
ВРЕМЕННЫЕ И ЧАСТОТНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ САУ

## Slide 2
В общей форме представления дифференциального уравнения (2.22) правая часть есть сумма воздействующего на вход системы сигнала и его производных.
В реальных условиях на вход системы воздействуют сигналы произвольного характера. То есть, математически они описываются произвольными зависимостями входной величины от времени.
Однако в теоретических исследованиях принимают, что воздействия оказываются в виде единичного скачка, единичного импульса, гармонического колебания, сигнала постоянной скорости.
Эти воздействия называют типовыми.

## Slide 3
Ступенчатая функция (единичный скачок)
В момент t = 0 воздействие мгновенно достигает величины x = 1, далее со временем не меняется.
x
t
0
1
Единичную ступенчатую функцию записывают символом 1(t)

## Slide 4
Импульсная функция (единичный импульс).
Это такой импульс, амплитуда которого равна бесконечности, длительность – нулю, а площадь – единице. В математике она известна как дельта функция. Обозначается (t).
Единичный импульс есть производная от единичной ступенчатой функции:
Основное свойство -функции заключается в том, что
т. е. она имеет единичную площадь.
Импульсную функцию можно трактовать как предел прямоугольного импульса, у которого высота стремится к ∞, а время его действия – к нулю.

## Slide 5
Гармоническая функция.
Это функция, изменяющаяся по закону синуса или косинуса
x(t) = A sin ωt,
x(t) = A cos ωt.
Величина воздействия колеблется между значениями A и –A.

## Slide 6
Линейная функция.
x(t) = kt.
x
t
0
Воздействие возрастает пропорционально времени.

## Slide 7
Квадратичная функция.
x(t) = kt2
x
t
0
Воздействие возрастает пропорционально квадрату времени.

## Slide 8
Передаточная функция является важнейшей характеристикой элемента или системы. С её помощью можно легко получить переходный процесс на выходе элемента или системы при подаче входного воздействия, что позволяет оценить поведение элемента или системы во временной области.
В теории автоматического управления для такого анализа применяют временные характеристики: графики переходной и импульсной переходных функций.
Переходной функцией h(t) называется выходная координата элемента или системы при подаче на вход единичного ступенчатого воздействия 1(t), которое характеризуется единичной функцией
Переходной процесс обуславливается внутренними свойствами системы и видом воздействия.
Чтобы иметь возможность сравнивать переходные процессы разных систем, принято оказывать воздействие в виде единичной ступенчатой функции при нулевых начальных условиях.

## Slide 9
Импульсную переходную функцию w(t) также называют весовой функцией или функцией веса. Она является выходной координатой элемента или системы при подаче на вход единичного импульса (t).
Связь между переходной функцией h(t) и импульсной переходной функцией w(t) выражается соотношением
Переходная функция определяется как обратное преобразование Лапласа от
Импульсная переходная функция определяется как обратное преобразование Лапласа от передаточной функции W(s)

## Slide 10
Переходные функции подразделяются на три вида в зависимости от того, как ведет себя производная w(t) = dh/dt.
Монотонные. Первая производная не меняет знак: dh/dt либо ˃ 0, либо < 0.
Колебательные. dh/dt регулярно меняет плюс на минус и наоборот.

## Slide 11
Апериодические. dh/dt меняет знак один раз.

## Slide 12
Построение переходных характеристик с помощью программы Matlab
Запуск программы Matlab производится с помощью иконки , расположенной на рабочем столе, на панели задач или в меню «Пуск» Windows.
После запуска открывается главное окно программы Matlab.

## Slide 13
Набор команд для выполнения требуемых задач производится в окне «Command Window», которое открывается при наличии «галочки», установленной в разделе View напротив «Command Window».
Для удобства работы с программой Matlab рекомендуется открыть окно «Command History» (история команд), установив «галочку» напротив «Command History».

## Slide 14
Пусть задана передаточная функция
Передаточная функция представляет собой отношение полиномов числителя и знаменателя.
Следует отметить, что программа Matlab накладывает некоторые ограничения на вид передаточной функции:
– порядок полинома числителя не должен превышать порядок полинома знаменателя.
Для ввода ее в окне «Command Window» числитель обозначается num, знаменатель den, а передаточная функция W(s), равная их отношению, обозначается sys.
Коэффициенты полиномов числителя и знаменателя записываются в квадратных скобках последовательно, начиная с коэффициентов при старших степенях оператора s, и отделяются пробелами. Если в передаточной функции отсутствует оператор s в какой либо степени, то это значит, что коэффициент при нем равен нулю.

## Slide 15
Программа для построения переходной характеристики, набранная в окне «Command Window» имеет следующий вид:
После нажатия клавиши «Enter» на экран выводится окно с графиком переходной характеристики.

## Slide 16
Для построения импульсно переходной характеристики вместо команды step(sys) нужно задать команду impulse(sys).
После нажатия клавиши «Enter» на экран выводится окно с графиком импульсной переходной характеристики.

## Slide 19
Переходная характеристика ЭМУ
Полученная переходная характеристика имеет плавный характер без колебаний. Такой процесс называется апериодическим. Выходная координата ЭМУ по истечении 0,45 с стремится к значению 20 А, которое называется установившимся и обозначается

## Slide 20
num=[20];
den=[1.8e-006 0.00189 0.1 1];
sys=tf(num, den);
impulse (sys)
В программе оператор impulse означает воздействие в виде -функции. На рис. показан график импульсной переходной функции ЭМУ.
Применительно к импульсной переходной характеристике, изображённой на рис. 2.4, отметим максимальное значение выходной координаты А. Значение выходной координаты ЭМУ стремится к нулю.
Импульсная переходная характеристика ЭМУ