## Slide 1
Лекция 9
Определение передаточных функции разомкнутой и
замкнутой САУ по типовой одноконтурной структурной схеме.
Правила преобразования структурных схем САУ.
Тема 5
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ
И ПРАВИЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ САУ

## Slide 2
Структурные схемы и передаточные функции.
Два звена и более, соединенные тем или иным способом, образуют систему.
Соединение нескольких звеньев осуществляется линиями (каналами) связи и посредством сумматоров.
Совокупность звеньев, сумматоров и линий связи образует структуру системы, т.е. некое упорядоченное расположение составляющих ее частей.
Структура заданной системы характеризуется описывающей ее свойства передаточной функцией.
Теория должна дать ответ на вопрос: как, зная структуру, найти передаточную функцию системы?
Не менее важно знать ответ и на другой вопрос: как можно изменить структуру того или иного участка системы, сохранив при этом неизменной передаточную функцию системы?

## Slide 3
Структурная схема – это графическое представление системы регулирования звеньями с указанием связей между ними. Вместо реальных сигналов рассматриваются их изображения по Лапласу.
Динамическое звено – это элемент, преобразующий сигнал. Имеет математическое описание в виде передаточной функции. Выходящий и входящий сигналы связаны операторным уравнением Y(s) = K(s) X(s) , где K(s) – передаточная функция звена.
Сумматор – элемент, который осуществляет алгебраическое сложение сигналов:
X(s) = X1(s) + X2(s).
Узел – элемент, который разветвляет входящий сигнал на идентичные;
каждый из отходящих от узла сигналов в точности равен входящему.
Для составления структурных схем приняты следующие обозначения.
(Далее аргумент s у функций Y, X, K опускается).

## Slide 5
Ставится задача определить передаточную функцию системы при заданной структурной схеме, входной и выходной величин.
Для определения передаточной функции системы удобно пользоваться методом обратного движения, позволяющим получить операторное уравнение, из которого и составляется передаточная функция

## Slide 6
Заключается он в следующем.
Записывают выходную величину системы Y . Затем, мысленно двигаясь навстречу выходному сигналу, достигают либо звено с передаточной функцией Kn , либо сумматор, либо узел.
В случае звена можно записать: Y = Kn Xn-1 , где Xn-1 – входной сигнал.
Продолжая двигаться против направления сигнала, достигают следующее звено с передаточной функцией Kn-1 =X n-1/Xn-2 , где Xn-2 – входной сигнал этого звена. (X n-1= Kn-1 · Xn-2)
Исключая X n-1, получают операторное уравнение участка из двух звеньев: Y = Kn Kn-1 Xn-2. Если далее в линии нет сумматоров и узлов, то результатом повторения такой процедуры будет операторное уравнение системы:
где Х – входной сигнал системы.
Встреча с сумматором означает, что далее надо двигаться по двум (или более) направлениям навстречу сигналам, входящим в сумматор.
Узел, по определению, не меняет сигнал, который в него входит. Проходя через узел, выбирают направление навстречу сигналу. Требование двигаться против направления сигнала сохраняется.
По завершении обратного движения получается операторное уравнение, которое содержит все передаточные функции, регулируемую величину и регулирующую величину. Из операторного уравнения находят передаточную функцию всей системы.
Применяя метод, соблюдают принцип суперпозиции, по которому два сигнала, проходящих по каналу, не взаимодействуют между собой. Их можно сложить и пропустить через звено, или сначала пропустить, а потом сложить – результат будет один и тот же.
(Х1 + Х2) K = Х K = Х1 K + Х2 K = Y .

## Slide 7
Последовательное соединение звеньев
Рассмотрим систему из трех последовательно соединенных звеньев с передаточными функциями K1, K2, K3.
Входная величина системы Х1 , выходная Y. Передаточные функции K1, K2, K3 считаются известными. Надо найти передаточную функцию системы W = Y / Х1.
Применяя метод обратных движений, выразим Y, X3, X2 через K3, K2, K1 и последовательно исключим промежуточные сигналы.
Y = K3 X3 = K3 K2 X2 = K3 K2 K1 X1.
Следовательно, W = K1 K2 K3 .
Нетрудно вывести для любого числа последовательно соединенных звеньев передаточную функцию системы
Если какие то группы звеньев соединены заранее, можно найти «групповые» передаточные функции Wi и затем соединить последовательно. Структура формулы для определения передаточной функции системы не измениться:

## Slide 8
Параллельное соединение звеньев.
Рассмотрим схему из трех параллельно соединенных звеньев с передаточными функциями K1, K2, K3
Каждое i-звено имеет одинаковый входной сигнал Х и разные выходные сигналы Yi. Все входные сигналы звеньев равны входному сигналу системы Х. Выходной сигнал системы равен сумме выходных сигналов звеньев: Y = Y1 + Y2 + Y3. Передаточные функции K1, K2, K3 считаются известными. Надо найти передаточную функцию системы W = Y / X.
Записываем:
Y = Y1 + Y2 + Y3 = K1 X + K2 X + K3 X = (K1 + K2 + K3) X.
W = K1 + K2 + K3 .
Не представляет труда вывести для любого числа параллельно соединенных звеньев передаточную функцию системы:
Если параллельно соединяются не звенья, а группы уже соединенных звеньев с передаточными функциями Wi , то в формулу войдут передаточные функции Wi:

## Slide 9
Передаточные функции систем автоматического управления
Известно, что любую систему автоматического управления можно представить в виде совокупности динамических звеньев, которые соединены между собой определённым образом. Для проведения анализа и синтеза САУ с обратной связью необходимо знать различные передаточные функции.
На рис. 2.32 приведена типовая структурная схема динамической модели (ССДМ) САУ.
Рис. 2.32. Типовая структурная схема динамической модели САУ
В прямой цепи показана совокупность передаточных функций WI(s) до места приложения возмущающего воздействия F(s),
совокупность передаточных функций WII(s) после места приложения возмущающего воздействия F(s).
Возмущающее воздействие F(s) приложено через передаточную функцию Wf(s).
Главная обратная отрицательная связь образована с применением передаточной функции Wос(s).

## Slide 10
Согласно ССДМ определим следующие передаточные функции:
передаточная функция разомкнутой САУ
Выражение не содержит возмущающего воздействия F(s),
поэтому принимаем его равным нулю.
С учётом этого, согласно структурной схеме имеем
Переменные U1(s) и Y(s) являются промежуточными. Исключив их из данной системы уравнений, получим, что
откуда искомая передаточная функция
;
При отсутствии в цепи обратной связи передаточной функции ( = 1), передаточная функция разомкнутой САУ упрощается и принимает вид

## Slide 11
передаточная функция замкнутой САУ по выходной координате относительно задающего воздействия
Ф(s) = Y(s)/Uз(s);
поскольку
а
то первое уравнение можно переписать как
Приводя подобные слагаемые, запишем
Окончательно получим
с учётом структурной схемы запишем уравнение

## Slide 12
передаточная функция замкнутой САУ по выходной координате относительно возмущающего воздействия
Фf(s) = Y(s)/F(s).
При выводе соответствующей передаточной функции полагаем, что
Тогда
Подстановка первого уравнения в третье даёт
С учётом полученного выражения второе уравнение системы перепишется в виде
Раскрывая в правой части выражения скобки и приводя подобные слагаемые, получим

## Slide 13
передаточная функция замкнутой САУ по ошибке (отклонению) относительно задающего воздействия
Ф∆u(s) = ∆U(s)/Uз(s).
Так как
∆U(s) = Uз(s) – Uос(s),
а также, при F(s) = 0,
;
то из последних трёх уравнений
Тогда
и искомая передаточная функция примет вид

## Slide 14
передаточная функция по ошибке (отклонению) относительно возмущающего воздействия
Все приведённые передаточные функции относятся к системам с неединичной обратной связью, поскольку в цепи обратной связи находится передаточная функция Wос(s).
При отсутствии в цепи обратной связи передаточной функции имеет место единичная обратная связь, и приведённые выше выражения упрощаются, так как Wос(s) = 1.

## Slide 15
Правила преобразования структурных схем САУ.
В табл. 1 приведены основные правила преобразования структурных схем, что позволяет облегчить исследование устойчивости и качества САУ.
Таблица 1
Правила преобразования структурных схем

## Slide 17
Определение передаточных функций
системы стабилизации частоты синхронного генератора
Рис. 2.32
Рис. 2.33