## Slide 1
Преобразователи (регуляторы) постоянного напряжения
Автор: Ст. преподаватель кафедры АЭЭМ и ЭТ Оренбургского государственного университета
Сорокин В.А.

## Slide 2
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (РЕГУЛЯТОРЫ) ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ППН).
Классификация преобразователей постоянного напряжения.
Преобразователи постоянного напряжения предназначены для пре­образования постоянного напряжения одного уровня в постоянное напряжение другого уровня с высоким КПД. Иногда их называют конверторами. Они служат для питания нагрузки постоянным напряжением , отличающимся по величине от напряжения источника питания . Применяются в устройствах регулирования электроприводов и регулирования напряжения автономных инверторов.
По построению ППН делятся:
а) на двухзвенные ППН, состоящие из автономного инвертора (АИ), преобразующего постоянное напряжение в переменное, и выпрямителя. Трансформатор, стоящий между выпрямителем и АИ, позволяет получить на выходе напряжения как меньшие, так и большие входного. Двухзвенные ППН чаще всего применяются в источниках питания систем управления и автоматики.
б) на непосредственные ППН, выполненные на основе прерывателей. Непосредственные ППН связывает без промежуточного звена переменного тока две цепи постоянного тока с различными напряжениями.

## Slide 3
Непосредственные ППН.
Понижающий ППН.
Схема непосредственного ППН, понижающего на­пряжение имеет вид
Диод VD служит для пропускания тока, проходящего при выключении транзистора VT
за счет энергии, запасенной в индуктивности нагрузки. Конденсатор уменьша­ет потери в источнике питания, делая потребление энергии от него более посто­янным.

## Slide 4
Принцип работы.
В момент транзистор VT включается, напряжение источника пита­ния прикладывается к нагрузке.
В момент транзистор выключается, ток нагрузки протекает за счет энергии, запасенной в индуктивности , и замыкается через диод VD.
В момент процессы повторяются.
Диаграммы напряжений и токов
на нагрузке ), на коллек­торе ), на источнике питания (, и диоде .

## Slide 5
Для регулирования напряжения на выходе ППН изменяют длительность вклю­ченного состояния транзистора. Регулирование напряжения, при котором частота подачи импульсов на нагрузку постоянна, но изменяется их длительность, назы­вается широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).
Чем больше длительность включенного состояния транзистора, тем больше среднее значение напряжения на нагрузке
(1)
где - относительная длительность включенного состояния транзистора.
Так как не может быть больше 1, то ППН называется понижающим.
В понижающем ППН соответствует относительной длительности импульсов
напряжения, прикладываемых к нагрузке
,
где - длительность импульсов напряжения прикладываемых к нагрузке или
длительность включенного состояния транзистора;
T- период следования им­пульсов.

## Slide 6
Регулировочная характеристика ППН.
Регулировочная характеристика ППН - это зависимость напряжения на на­грузке от относительной длительности включенного состояния транзисторов.
В понижающем ППН это зависимость напряжения на на­грузке от относительной длительности импульсов напряжения, прикладываемых к нагрузке. Следовательно, уравнение (1) является уравнением регулировочной характеристики понижающего ППН. Уравнение регулировочной характеристики понижающего ППН в относительных единицах
(2)
При КПД =100% мощность, по­требляемая от источника питания, равна мощности, выделяемой в нагрузке
где - ток, потребляемый от источника питания; - ток нагрузки.
Откуда
(3)
В соответствии с формулой (2) диапазон регулирования выходного напря­жения понижающего ППН теоретически начинается от нуля (при , у = 0) и достигает (при , у = 1), т.е. эта схема понижает напряжение. В соответ­ствии с формулой (3), увеличивает ток. Схема обладает трансформаторным эффектом и работает как трансформатор постоянного тока». Введем понятие коэффициента преобразования напряжения или .
Тогда уравнение регулировочной характеристики

## Slide 7
Регулировочные характеристики ППН
(в относительных единицах)
Внешняя характеристика ППН.
Внешняя характеристика ППН - это зависимость среднего значения напряжения на нагрузке от тока на­грузки при постоянной относитель­ной длительности включенного со­стояния транзисторов.

## Slide 8
Повышающий ППН.
Схема непосредственного ППН, повышающего напряжение имеет вид

## Slide 9
Диаграммы напряжений и токов
на нагрузке ), на коллек­торе ), на источнике питания (, и диоде .
Принцип работы. В момент включается транзистор VT, ток через дроссель Lнарастает. В момент транзистор выключается и за счет энергии, за­пасенной в индуктивности, под действием суммы напряжения источника питания и ЭДС самоиндукции через вентиль VD заряжается конденсатор , а ток, по­требляемый от источника питания, спадает.
В момент процессы повторяются.
Таким образом:
- в течение времени через транзистор идет ток и в индуктивности запасает­ся энергия; - в течение интервала времени ток идет через диод на зарядку конденсатора и на нагрузку. Постоянная составляю­щая тока не проходит через конденсатор, поэтому среднее значение тока, про­текающего через нагрузку,

## Slide 10
Или
Здесь - относительное время включенного состояния транзистора.
С учетом справедливости равенства мощностей на входе и выходе получим
Тогда уравнение регулировочной характеристики в относительных единицах
Из формулы следует возможность бесконечного увеличения напряжения на нагрузке. Однако, из-за роста потерь в дросселе (он не может быть выпол­нен без потерь) при увеличении получить очень большое напряжение невоз­можно. Целесообразно увеличение напряжения в 3...4 раза. КПД схемы хуже ранее рассмотренной и он резко падает с ростом коэффициента преобразования напряжения .

## Slide 11
Универсальный (инвертирующий) ППН.
Схема универсального ППН­ имеет вид
Универсальный ППН позволяет осуществлять как повышение, так и понижение напряжения. Он изменяет не только величину, но и знак напряжения на выходе.

## Slide 12
Диаграммы напряжений и токов
на нагрузке ), на коллек­торе ), на источнике питания (, и диоде .
Принцип работы. В момент транзистор VT включается, ток через индуктивность L нарастает. В момент транзистор, выключается и за счет энер­гии, запасенной в индуктивности, ток проходит по цепи L, C, VD. Следовательно, на участке происходит заряд емкости С, и ток спадает. В момент процессы повторяются.
На участках и одновременно с запасанием энергии в дросселе происходит разряд конденсатора на сопротивление нагрузки.

## Slide 13
Уравнение регулировочной характеристики в относительных единицах
Здесь - так же относительное время включенного состояния транзистора.
Из формулы следует возможность бесконечного увеличения напряже­ния на нагрузке. Однако, из-за роста потерь в реакторе (он не является идеальной индуктивностью) при увеличении получить большое напряжение невозможно. Целесообразно увеличение напряжения в 2 - 3 раза. У этой схемы КПД низкий. Он резко падает с ростом коэффициента преобра­зования напряжения .

## Slide 14
Схема лабораторного стенда для исследования
понижающего преобразователя постоянного
Напряжения.